|  | Flächenbefestigung mit Klinkerpflaster Titel: Entwässerungsleitungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt: |  |  |  |  |
|  | Straße: |  |  |  |  |
|  | Ort: |  |  |  |  |
|  | Bauherr: Bauleitung: |  |  |  |  |
|  | Für die an diesem Objekt geplante Flächenbefestigung gelten die allgemein anerkannten technischen Regeln für die Herstellung von Pflasterflächen wie: DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen ZTV P-StB Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen RStO Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen Mit den begleitenden Zusätzlichen Vertragsbedingungen und Richtlinien Und insbesondere: Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen – Ungebundene Ausführung – Regelbauweise - FGSV-Arbeitspapier Nr.: „Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“, Entwurf September 2003. Sowie insbesondere für Entwässerungsleitungen: ZTV Ew-StB – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, RAS-Ew – Richtlinien für die Anlagen von Straßen, Teil: Entwässerung |  |  |  |  |
| 1 | Boden der Gräben für Entwässerungsleitungen, Schächte und Straßenabläufe profilgerecht lösen nach Abtrag des Oberbodens, Aushub seitlich lagern, Aushubtiefe bis 1,25 m, Sohlenbreite der Gräben und des Schachtaushub nach Erfordernis, Bodenklasse 3 DIN 18300, Arbeiten mit Gerät, einschließlich Herstellen und Unterhaltung des notwendigen Verbaus, einschließlich lagenweisem Verfüllen und Verdichten der Gräben nach dem Verlegen der Rohrleitungen. Restmengen seitlich einplanieren. |  | cbm |  |  |
| 2 | Bodenaushub wie vor, jedoch in Tiefen bis 2,00 m |  | cbm |  |  |
| 3 | Bodenaushub wie vor, jedoch als felsiger mit Mauer- und Schuttresten durchsetzter Boden nach Lösen mit mechanischen Geräten von Hand ausheben und seitlich lagern, als Zulage |  | cbm |  |  |
| 4 | Beton- und Mauerreste sowie Felsgestein unter Einsatz von geeigneten Geräten aufbrechen, als Zulage |  | cbm |  |  |
| 5 | Einsatz eines Luftkompressors einschl. Abbruchgeräte |  | Std |  |  |
| 6 | Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung der Bauleitung bzw. des Auftraggebers. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Kraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten und Nebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht- und Sonntagszuschläge werden gesondert vergütet. Für Baufacharbeiter / -in |  | EUR |  |  |
| 7 | Stundenlohnarbeiten wie vor Für Bauhelfer / -in |  | EUR |  |  |
| 8 | Abwasserkanal nach DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren DIN EN 295, DN 125, Regelbaulänge 1,25 m, Rohrverbindungssystem F liefern und in vorhandenen gestuften Graben, Dicke der unteren Bettung mindestens 10 cm aus Einkornkies, Dicke der oberen Bettungsschicht aus Einkornkies, 15 cm dick Hersteller: . . . . . . . . . ., Grabentief bis 2,00 m. |  | lfm |  |  |
| 9 | Abwasserkanal wie vor, jedoch aus Steinzeugrohren DN 150 mm liefern und verlegen |  | lfm |  |  |
| 10 | Abzweige zu Steinzeugrohren DN 125/125 mm |  | Stck |  |  |
| 11 | Abzweige wie vor zu Steinzeugrohren DN 150/125 mm |  | Stck |  |  |
| 12 | Betonteilkombination für Straßenablauf mit Längsaufsatz ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052-1a-6a-11-10b-C3, Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse C 250 DIN EN 124 und DIN 1229, Maße L/B 300/500 mm, rinnenförmig, mit Einlage, auf Betonlager setzen Beton C 12/15, Ablauf an Leitung anschließen. |  | Stck |  |  |

Angebot der Firma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

An das Angebot halten wir uns gebunden bis:  . . . . .  . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , den  . . . . . . . . . . . . .

Anbieter:  Stempel und verbindliche Unterschrift:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .