|  | Flächenbefestigung mit Klinkerpflaster Titel: LV-5-Wohnstraßen, -nebenflächen, verkehrsberuhigte Flächen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt: |  |  |  |  |
|  | Straße: |  |  |  |  |
|  | Ort: |  |  |  |  |
|  | Bauherr: Bauleitung: Sachbearbeiter: |  |  |  |  |
|  | Für das an diesem Objekt geplante Klinkerpflaster gelten die allgemein anerkannten fachlichen Regeln für Bemessung und Ausführung von Klinkerpflaster sowie die Ausführungsregeln nach den Vorbemerkungen zu diesem LV auf der Basis der RStO-2001, insbesondere die Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen nach Tafel 3 und das „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen“ der FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Köln, mit den darin genannten einschlägigen Fachregeln. Zur Verwendung kommen Pflasterklinker nach DIN 18503 bzw. Pflasterziegel nach DIN EN 1344 in den verschiedenen Formaten und Farben gemäß nachstehender Ausschreibung. Die Ermittlung und Festlegung aller Höhenpunkte auf der vorhandenen Unterlage gehört zu diesem Leistungsbereich. |  |  |  |  |
| 1 | Bordeinfassung aus Pflasterklinkern Sortenbezeichnung: ............................................. Format: . . . . . . . ./ . . . . . . . / . . . . . . . . . mm Farbe:..................., mit Fase*/ ohne Fase*, Oberfläche geschält / glatt *, Kopfbreite quer gesetzt hochkant mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Bettungsdicke 15 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, versetzen mit Mörtelfuge ca. 10 mm dick. Im Abstand von ca. 10 m sind Bewegungsfugen anzuordnen durchgehend durch Betonbettung und Rückenstütze, Trennfuge mit Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem PUR-Schaum auslegen. Die Abstände der Randeinfassung untereinander bzw. zum Gebäude sind unter Berücksichtigung der Nennmaße und Fugen der zu pflasternden Fläche so einzumessen, dass Teilstücke vermieden werden. Die Stoßflächen sind vollfugig zu verfugen mit Mörtel der Gruppe III. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung der Baustoffe sowie die notwendigen Erdarbeiten. Aushub ist seitlich zu lagern bzw. einzuplanieren. |  | lfm |  |  |
| 1 a | Bordeinfassung wie vor als Hochbord gesetzt jedoch aus Pflasterklinkern nach Wahl des Bieters: Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Format: ............../................/.................. mm (DF* / NF*) Farbe:...................................... |  | lfm |  |  |
| 1 b | Bordeinfassung wie vor aus Pflasterklinkern jedoch engfugig gesetzt |  | lfm |  |  |
| 1 c | Bordeinfassung als Randausbildung zwischen gepflasterter Verkehrsfläche und Einfahrtpflaster vor durchlaufender Rinnenausbildung, jedoch als Tiefbord, in Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, einschließlich der seitlich abgesenkten Anläufe engfugig zu versetzen, aus Pflasterklinkern wie die Bordeinfassung. |  | lfm |  |  |
| 2 | Bordeinfassungen aus Pflasterklinkern wie vor, jedoch obere Kopfseite einseitig abgerundet |  | lfm |  |  |
| 3 | Bordeinfassung aus vorgefertigten Elementen mit Klinker-Vorsatzschalen im Querschnitt 240/115 mm, Format der Klinker DF*, NF* oder 2DF*, ohne Fase, Oberfläche geschält* / glatt*, in Teillängen von ...............m liefern und wie vor in Bettung und Rückenstütze zu versetzen. |  | lfm |  |  |
| 4 | Bordsteine aus Natursteinmaterial, DIN EN 1343, Maße nach DIN 482 Form .............., Breite ................ aus Granit, Oberfläche gestockt, in verschiedenen Teillängen, Ursprungsort ..........................., Zulässige Abweichung von Gesamtbreite und –höhe nach Klasse ............, frostbeständig F 1 mit Bettung und Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, sonst wie vor, engfugig versetzen, Bewegungsfugen im Abstand von ca. 10 m durchgehend. |  | lfm |  |  |
| 5 | Bordsteine aus.......................... nach DIN........................, Form .............., als Hochbord */ Tiefbord * ......./..........mm, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15 DIN EN 206-1 wie vor, Dehnungsfugen im Abstand von ca. 10 m, engfugig versetzen. |  | lfm |  |  |
| 5 a | Bordsteine aus ........................... nach DIN ...................., Form ..............., als abgesenkter Tiefbord als Übergang zur gepflasterten Einfahrtfläche, einschließlich der seitlichen Absenker, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton wie vor, engfugig versetzen. |  | lfm |  |  |
| 6 | Entwässerungsrinne aus Klinkern als Bordrinne im Verbund mit dem Versetzen der Bordeinfassung in Betonbettung aus Beton C12/15 DIN EN 206-1 bzw. in Mörtel der Gruppe III mit engen Fugen* / mit ca. 10 mm breiten Fugen* versetzen. Die vorgeschriebene haftschlüssige Verbindung zwischen Mörtel und Klinker ist sicherzustellen durch Verarbeitung von Beton bzw. Mörtel innerhalb einer Stunde. Hierbei ist auf die genaue Einhaltung der Höhenzwangspunkte zu achten, damit ungestörte Entwässerung der befestigten Flächen gewährleistet ist. Es sind Pflasterklinker nach DIN 18503 bzw. Pflasterziegel nach DIN EN 1344 zu verwenden. Konstruktion und Ausführung der Bordrinne im einzelnen wie nachfolgend aufgeführt: |  |  |  |  |
| 6 a | Bordrinne aus Pflasterklinkern, Format 240/115-118/52 mm einreihig längs 240 mm flach verlegt, 115-118 mm breit |  | lfm |  |  |
| 6 b | Bordrinne wie vor, einreihig quer, in Längrichtung 115/118 mm, flach verlegt, 240 mm breit |  | lfm |  |  |
| 6 c | Bordrinne wie einreihig quer, jedoch hochkant in Längsrichtung 52* bzw. 71 mm*, Rinnenbreite 240 mm, Sichtfläche glatt |  | lfm |  |  |
| 6 d | Bordrinne wie vor aus quadratischen Betonpflastersteinen 160/160/160 mm einreihig herzustellen |  | lfm |  |  |
| 6 e | Bordrinne aus ......................................., Format................, Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de in Betonbettung verlegen wir vor |  | lfm |  |  |
| 6 f | Entwässerungsrinne aus Muldenklinkern im Format .............../............../..................mm, in Mörtelbettung auf Stoß* / mit 10 mm Mörtelfuge*, als Bordrinne oder als Entwässerungsrinne zur Unterteilung von Flächen herstellen, einschließlich Anordnung bzw. Übernahme von Dehnungsfugen. |  | lfm |  |  |
| 7 | Einsetzen und passgenaues Anarbeiten der Straßen-Ablauf-Oberteile in Bordrinne und an anschließende Flächenbefestigung, eng an Bordeinfassung anliegend und in Mörtelbett aus Mörtel der Gruppe III setzen. |  | Stück |  |  |
| 8 | Planum zur Aufnahme von Tragschicht/-en bzw. Frostschutzschicht mit einer Querneigung von .........% und einer Längsneigung von . . . . . % mit einem Verformungsmodul Ev2 von mind. 45 MN/m², profilgerecht mit einer zulässigen Abweichung von der Sollhöhe von ( 2 cm aus vorhandenem, bzw. seitlich lagerndem Material herstellen. Transportweg bis ca. 50 m. Die Anforderungen an Lage, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit etc. sind nachzuweisen bzw. gemäß ZTVE-StB, RAS-Ew, ZTV Min, ZTV P-StB und RStO einzuhalten. |  | m² |  |  |
| 9 | Schotter-Splitt-Sand-Gemisch für Nachbehandlung, Körnung 0/32* / 0/45* zur Profilierung einbauen. Abgerechnet wird nach Wiegekarten. Als Zulage zu Pos. 8 Planum herstellen. |  | to |  |  |
| 10 | Splitt-Sand-Gemisch, Kornabstufung 0/16 mm für Nachbehandlung und Profilierung der Oberfläche, insbesondere auch zur Herstellung einer geschlossenflächigen Oberfläche, zur Aufnahme der Bettung in einer Schichtdicke von maximal 20 mm einbringen und verdichten. Die Filterstabilität der einzelnen Schichten ist sicherzustellen und protokolliert nachzuweisen. |  | m² |  |  |
| 11 | Frostschutzschicht in einer Dicke von . . . . cm aus frostsicheren Gesteinskörnungen 0/32 mm nach TL-Min StB bzw. TL-Pflaster (z. Zt. Entwurf) liefern und nach ZTVT-StB mit einer Proktordichte mindestens . . . . % und einem Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche von mindestens 120 MN/m². Abweichungen von der Sollhöhe höchstens ( 2 cm. Die Anforderungen der ZTVT-StB und der RStO-2001 sind einzuhalten und nachzuweisen. |  | m² |  |  |
| 12 | Schottertragschicht in Fahrbahnflächen, Dicke . . . . . cm, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/45 mm, Verformungsmodul mindestens Ev2 . . . . . . MN/m² |  | m² |  |  |
| 13 | Schottertragschicht wie vor als 2. Tragschicht oder als Tragschicht für Fahrbahnnebenflächen, Dicke . . . . . cm aus Gesteinskörnung wie vor jedoch Körnung 0/32 mm, Verformungsmodul mindestens Ev2 . . . . . . . . MN/m² |  | m² |  |  |
| 14 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* nach DIN 18503 bzw. DIN EN 1344 aus Klinkern gemäß CE-Kennzeichnung mit deklarierten Eigenschaften, Sortenbezeichnung: .................................................. Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Maße L/B/H, (Länge/Breite Höhe / Dicke), gemäß DIN EN 1344 l/w/t, Format: .............../....................../.................... mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase* , flach verlegt mit enger Fuge, in Fahrbahnnebenflächen bzw. verkehrsberuhigten Flächen, bemessen gemäß Tafel 3 RStO, im Fischgratverband* oder Ellenbogenverband*, rechtwinklig zur Straßenachse* / diagonal zur Straßenachse*, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch Körnung 0/5 mm* / 0/8 mm* in gleichmäßig verdichtetem Zustand 3 bis maximal 5 cm dick, Pflasterfugen einschlämmen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Die Bettung muss über die gesamte Fläche gleichmäßig dick sein. Unebenheiten in der oberen Tragschichtebene dürfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden, Verlegung im Gefälle nach Entwässerungsplan |  | m² |  |  |
| 15 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch in Fahrbahnflächen, Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, flach verlegt mit enger Fuge im Fischgratverband*, Ellenbogenverband* bzw. Läuferverband* rechtwinklig zur Straßenachse* / diagonal zur Straßenachse*, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 15a | Pflasterdecke aus Verbund-Pflasterklinkern* / Verbund-Pflasterziegeln* wie vor, jedoch in Fahrbahnflächen, Fahrbahnnebenflächen bzw. verkehrsberuhigten Zonen, Form: Fischform* / S-Form* / TT-Form* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Straßenachse* / parallel zur Straßenachse*, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 15b | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch im Quadratformat, für Fahrbahnnebenflächen bzw. verkehrsberuhigte Zonen, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Straßenachse, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 15c | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch im Rechteckformat, für Fahrbahnnebenflächen bzw. verkehrsberuhigte Zonen, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit enger Fuge im Längsverband rechtwinklig zur Straßenachse, Gesteinskörnungen für Bettung und Fugen aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor |  | m² |  |  |
| 15d | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, im Rechteck- oder Quadratformat, für besondere Flächen bzw. beruhigte Zonen, Oberfläche: strukturiert* / geriffelt* / genoppt* / glatt* Dicke der Pflasterklinker ................ mm Format: ................./.................../................mm, Farbe: ................................................, mit Fase* / ohne Fase*, verlegt mit ca. 8 bis 10 mm dicker Fuge im „Schneiderverband“, Gesteinskörnungen für die Bettung wie vor aus filterstabilem Material und Verdichtung wie vor, die Fugen jedoch nachträglich verfugen mit Spezialmörtel System ........................, einschließlich Verbesserung der Tragfähigkeit der Unterlage durch :.................................., als Zulage |  | m² |  |  |
| 16 | Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* wie vor, jedoch in Fahrbahnflächen mit höherer Verkehrsbelastung und bei teilweise spurfahrendem Verkehr aus hochkant verlegten Pflasterklinkern, Format L/B/H (z. B. 240/71/115-118) ............../............/..........mm, (Dicke / Höhe........ mm), verlegen im ................... – Verband nach Angabe, rechtwinklig zur Straßenachse einschließlich der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine als Teilstücke mittels Nassschneidegerät geschnitten. Pflasterklinker mit Fase* / ohne Fase*, Sichtflächen normal* / geschält* |  | m² |  |  |
| 17 | Randanschlüsse / -abschlüsse bei diagonal verlaufenden Verbänden unter Verwendung von Dreiecksteinen herstellen. (Gilt nur für flach verlegtes Material. |  | lfm |  |  |
| 18 | Randanschlüsse / -abschlüsse wie vor unter Verwendung von Bischofsmützen herstellen |  | lfm |  |  |
| 19 | Randanschlüsse an schräg bzw. rund verlaufenden Flächenbegrenzungen, an Baum- oder Blumenrabatten sowie an Kanal-Schacht-Abdeckungen sind mittels Naßschneidegerät passend zu schneiden. Hierbei gilt der rechtwinklige Anfang eines auszulegenden Verbandes an geraden Flächenbegrenzungen (Z. B. bei einem Läufer- oder Ellenbogenverband), bei dem im Wechsel mit ganzen Klinkern halbe Klinker verwendet werden, nicht als zu vergütender Anschluss. Als Zulage: |  | lfm |  |  |
| 20 | Schachtabdeckungen, oberer äußerer Konusdurchmesser ca. 78 cm umlaufend mit halben Pflasterklinkern radial und im 3 cm dickem Mörtelbett aus Mörtel der Gruppe III auf Magerbetonunterlage einzufassen. Hier ist besonderer Wer zu legen auf intensive Verdichtung der Arbeitsraumverfüllung um den Schacht herum sowie auf verdichtete Gesteinskörnungen. Als Zulage. |  | Stück |  |  |
| 21 | Klinkerpflaster wie vor beschrieben, jedoch mit Zugabe von Trasszement im Bettungsmaterial als Zulage |  | m² |  |  |
| 22 | Herstellen von Dehnungsfugen an Gebäudeanschlüssen, Einbauten, Randeinfassungen, Rinnen und dergleichen nach Angabe bzw. Zeichnung durch Verwendung von dauerhaft elastischen Einlagen. Es empfiehlt sich, die Flächenränder in ein Mörtelbett zu legen. |  | lfm |  |  |
| 23 | Herstellen von Dehnungsfugen zwischen Klinkerpflaster-Flächen in gebundener Ausführung und solchen in ungebundener Ausführung nach Detailzeichnung und besonderer Angebe |  | lfm |  |  |
| 24 | Klinkerpflaster – Decke von Einfahrtflächen in Sonderbauweise auf besondere Veranlassung: Voraussetzung: Verformungsmodul auf der Unterlage (obere Tragschichtebene) Ev2 ( 180 MN/m². (Bauklasse II RStO) : Pflasterdecke aus Pflasterklinkern* / Pflasterziegeln* nach DIN 18503 bzw. DIN EN 1344 aus Klinkern gemäß CE-Kennzeichnung mit deklarierten Eigenschaften, Sortenbezeichnung: .................................................. Zu beziehen über: Backstein-Kontor GmbH Leyendecker Straße 4, 50825 Köln Tel: +49 (0)221 888785-0, Fax: -10 Email: info@backstein-kontor.de www.backstein-kontor.de Maße L/B/H, (Länge/Breite Höhe - Dicke), gemäß DIN EN 1344 l/w/t, Format: .............../....................../.................... mm Farbe: ........................................., mit Fase* / ohne Fase* , flach verlegt mit Fuge, in erdfeuchten Spezial-Bettungsmörtel, geliefert als Werktrockenmörtel, z. B. nach dem System ......................, Druckfestigkeit mindestens 25 N/mm², höhengerecht und hammerfest im Verband nach Angabe ....................., verlegen / versetzen. Dicke des Mörtelbettes ca. 4 cm im Verdichteten Zustand. Pflasterfläche mit Feuchtigkeit gut nachbehandeln. Die verbleibende Fugentiefe zur Aufnahme der Verfugung muss mindestens 2/3 der Steinhöhe betragen. Die Rest-Fugenhöhe ist frühestens am nächsten Tag mit Spezialmörtel einzuschlämmen und später zu reinigen. Ausführung nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers. Der Bettungsmörtel muss mit k >10-5 m/sec wasserdurchlässig sein. |  | M² |  |  |
| 25 | Herstellen einer flachen Rinnenmulde zur zentrierten Aufnahme und Abführung von Oberflächenwasser auf großen Flächen, Muldentiefe ca. 4 cm, bestehend aus 7 Reihen im Läuferverband in Längsrichtung engfugig flach verlegten Pflasterklinkern in Mörtelbettung aus Mörtel der Gruppe III auf ca. 15 cm dicker Betonbettung aus Beton C12/15. Pflasterklinker im Format ............../............./..............mm, sonst in Farbe und Struktur wir das anschließende Klinkerpflaster. |  | lfm |  |  |
| 25 a | Herstellen einer flachen Rinnenmulde wie vor im Läuferverband, jedoch mit ca. 8 bis 10 mm dicker Fuge in Mörtelbettung auf Beton wie vor aus Pflasterklinkern im Format .............../................/.................. mm. Die Fugen sind mit Spezialmörtel zu verfugen, |  | lfm |  |  |
| 26 | Herstellen einer Rinnenmulde wie vor, jedoch bestehend aus 5 Reihen im Läuferverband in Längsrichtung mit ca. 3 cm Muldentiefe in Mörtelbett auf Betonunterlage verlegten Pflasterklinkern herstellen. |  | lfm |  |  |
| 26 a | Herstellen einer flachen Rinnenmulde wie vor, jedoch mit ca. 8 bis 10 mm dicker Fuge in Mörtelbettung auf Beton aus Pflasterklinkern im Format .........../............../.......... mm. Die Fugen sind mit Spezialmörtel zu verfugen. |  | lfm |  |  |
| 27 | Herstellen einer Muldenrinne aus Rinnenklinkern in den Abmessungen .............../................/............... mm, in Mörtelbett verlegt auf einer 15 cm dicken Betonbettung aus Beton C 12/15 mit Rückenstütze, engfugig mit einer bis maximal 10 mm hohen Abstufung bis Oberkante Rinnenrand gegenüber dem anschließenden Klinkerpflaster verlegen. Farbe und Struktur der Rinnenklinker wie die Klinker des anschließenden Pflasters. |  | lfm |  |  |
| 28 | Herstellen einer Muldemnrinne aus Rinnenklinkern wie vor, jedoch in den Abmessungen .........../........../.......... mm, engfugig verlegt. |  | lfm |  |  |
| 29 | Herstellen einer Muldenrinne wie vor, jedoch die Rinnenklinker mit Fuge zu verlegen, ca 8 bis 10 mm dick, die Fugen nachträglich zu verfugen. |  | lfm |  |  |
| 30 | Herstellen von Klinkerpflaster in Fahrbahnflächen mit Längsneigung ab etwa 5 % bis maximal 12 %. (In Bereichen mit Gefälleneigung über ca. 12 % sollte von der Regelbauweise abgewichen und statt dessen Bauweisen in Sonderbauweise gewählt werden.). Klinkerpflaster im Verband mit hoher Verbundwirkung, d. H. im Ellenbogenverband oder Fischgratverband, Steindicke 71 mm, engfugig, mit ca. 3 mm dicker Fuge, flach zu verlegen, Format .............../................/................mm, mit Fase* / ohne Fase*, Farbe: ..................................... |  | m² |  |  |
| 31 | Herstellen von Klinkerpflaster wie vor, jedoch aus Pflasterklinkern im Format ................/............../.......... mm, (z. B. 200 / 50 / 100 mm), hochkant (Rollschicht), Sichtflächen glatt* / geschält*, mit Fase* / ohne Fase*, im Verband nach Angabe |  | m² |  |  |
| 32 | Herstellen von Pflasterstreifen als Stabilisierungs- und Stützelemente in Gefällestrecken quer zur Fahrtrichtung, vor dem Einbringen der oberen Tragschicht und in Verbindung mit der Herstellung der Randeinfassungen, bestehend aus hochkant in Mörtelbettung auf 10 cm dicker Betonunterlage aus Beton C 12/15 im Abstand von . . . . . . . . m engfugig gesetzten Pflasterklinkern, 24 cm breit, (als „Rollschicht“). Format: (z.B. 240/52/115 mm) ..................................., Farbe: ........................................................................ , mit Fase* / ohne Fase*, Oberfläche glatt* / geschält* |  | lfm |  |  |
| 33 | Herstellen von Pflasterstreifen als Stabilisierungs- und Stützelemente wie vor, jedoch in 1 ½- Stein Breite (36,5 cm), aus Pflasterklinkern, im Abstand von . . . . . . .m, Format: ................................................................., Farbe: ..................................................................., mit Fase* / ohne Fase*, Oberfläche glatt* / geschält* |  | lfm |  |  |
| 34 | Herstellen von Pflasterstreifen wie vor, jedoch die Klinker 11,5 bzw. 11,8 cm breit, 24 cm hochkant in Betonunterlage mit beiderseitiger Rückenstütze aus Beton C12/15, sonst wie vor engfugig versetzt, Format:_(z. B. 52/118/240 mm) ............................., Farbe: ...................................................................., mit Fase* / ohne Fase*, Oberfläche glatt* / geschält*. |  | lfm |  |  |
| 35 | Liefern und verlegen von Geotex-E-StB als Filter-Trenn- bzw. Bewehrungsschicht, Type ......................................., Überlappung mindesten 50 cm, seitlicher Überstand mindestens 50 cm, Bahnen nach den Verlegehinweisen des Herstellers verbinden. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche |  | m² |  |  |
| 36 | Herstellen von Schnittkanten als Anschluss an Pflasterdecken bei geraden und Kurvenanschlüssen mit Nassschneidegerät |  | lfm |  |  |
| 37 | Herstellen von ungleichen Anschluss- und Ausgleichflächen in unterschiedlichen Breiten ab ca. 0 bis ca. 50 cm unter Verwendung von Teilstücken, die eine Mindestgröße eines halben Pflasterklinkers haben müssen sowie von Mosaik-Pflasterklinkern in der Größe ca. 60/60/ 71 mm* / 60/60/52 mm* In Farbe und Struktur wie das übrige Klinkermaterial |  | m² |  |  |
| 38 | Herstellen von Mosaik-Klinkerpflaster für Anschluß- und Ausgleichflächen, in kleinen Flächeneinheiten, in der Größe 60/60 mm, . . . . . . . mm dick. Die Mosaik-Pflasterklinker werden ungespalten in einem vorperforierten 240/118 mm großen Pflasterklinker geliefert und sind auf der Baustelle zu spalten. Sortenbezeichnung: ................................................., Farbe: ....................................................................., Mosaik-Pflasterklinker haben keine Fasen. |  | m² |  |  |
| 39 | Herstellen einer Sonderkonstruktion als Einzelbauteil in das Klinkerpflaster integriert, flächenmäßig genau eingegrenzt, aus Pflasterklinkern in verschiedenen Formaten in Konstruktion und Ausführung nach Detailzeichnung ................................. |  | Stück |  |  |
| 40 | Herstellen von runden Baumrabatten, bestehend aus kreisförmig angeordneten Bordeinfassungen aus hochkant in Beton C 12/15 mit Rückenstütze gesetzten Pflasterklinkern, einseitig abgerundet, mit ca. 6 cm Höhenunterschied zur Pflasterung gesetzt. Abgerechnet wird die abgewickelte Randlänge. |  | lfm |  |  |
| 41 | Herstellen von Klinkerpflaster als Zierpflaster, in verschiedenen übergreifenden Verbänden, auch als rund verlegtes Anschlusspflaster im Bereich von Einbauten und / oder Baumrabatten, engfugig flach verlegt, Format:....................../......................./................... mm, Farbe: ...................../......................./.................... mm, mit Fase* / ohne Fase* |  | m² |  |  |

Summe Angebot:					=================

An das Angebot halten wir uns

...................................      Wochen gebunden

..................................... , den  ......................................

Anbieter: